|  | „Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku komponentiem” (līgums Nr. KPFI-5/11) |  |
| --- | --- | --- |

INFORMATĪVS MATERIĀLS NR.1 (10.04.2012. – 30.06.2012)

Projekta mērķis ir: Īstenot KPFI mērķus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā; Veikt rekonstrukciju kā pilotprojektu ES izvirzītiem mērķiem no 2020.gada būvēt ēkas ar enerģijas patēriņu tuvu nullei; Panākt Ērgļu arodvidusskolas ēkās — Dienesta viesnīcā un Mācību darbnīcās zemu enerģijas patēriņu, nodrošinot audzēkņiem un personālam kvalitatīvu mācību un darba mikroklimatu.

Projekta realizācija ietekmē Ērgļu arodvidusskolas mācību vidi, kas veicina energoefektīvu ēku būvniecības izglītības programmu attīstību un uzskatāmi demonstrēs videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju pielietošanu. Projekts veicina visa Ērgļu novada attīstību un izglītības infrastruktūras izveidošanu un ir iesākums Ekobūvniecības centra izveidošanai Ērgļu arodvidusskolā.

Būtiskākās projekta aktivitātes ir:

- Dienesta viesnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku komponentiem, sasniedzot īpatnējo siltumenerģijas patēriņu 18kWh/m2 gadā. Ieguvums ir CO2 izmešu samazinājums par 169,2 t gadā jeb 90,2%. Aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei tiks samazināts par 88,4% no 154,8kWh/m2 gadā.

- Mācību darbnīcu energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku komponentiem, sasniedzot īpatnējo siltumenerģijas patēriņu 58kWh/m2 gadā. Ieguvums ir CO2 izmešu samazinājums par 193,8 t gadā jeb 86,0%. Aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei tiks samazināts par 86,0% no 415,3kWh/m2 gadā. Ir iespējama ēkas tālāka energoefektivitātes uzlabošana, siltinot grīdas konstrukciju, sasniedzot īpatnējo siltumenerģijas patēriņu 32 kWh/m2 gadā.

Notiekošās aktivitātes: Būvniecība uzsākta 2012.gada 10.aprīlī, projekta realizācijas laiks 7mēneši. Dienesta viesnīcai (stāvu skaits – 5, renovējamā platība 4870,1m2, ēkas kubatūra 13636m3 ) demontēti 80% vecie logi; nokalti 2/3 pilastru, uzsākta jumta, ventilācijas, siltumapgādes sistēmas izbūve, ēkas „ietīšana” vēja plēvē un uzsākta koka karkasa izbūve siltināšanai.

Mācību darbnīcās (stāvu skaits – 1, renovējamā platība 2487,6m2, ēkas kubatūra 15423m3 )  tiek veikta ārsienu un jumta dzegas stiprināšana, sienu apmešana un sagatavošana siltināšanai, demontēti 40 % logu, telpu starpsienu izbūve. Tiek uzstādītas apkures un ventilācijas sistēmas.

Projekta arhitekts: Ervīns Krauklis

Projektētājs: SIA RIPESS

Būvdarbu veicējs: Personu apvienība SIA „Kvadrum” un SIA „Wesemann”